## Slide 1
Oznaka predmeta: CS120
Naziv predmeta: Arhitektura računara
Predavanje: #07
Predavač: Doc. dr Nemanja Zdravković
Doc. dr Venezija Ilijazi
Školska godina: 2022/2023. prolećni semestar
Periferne magistrale

## Slide 2: Sadržaj
PCI Magistrala
Arbitracija na PCI magistrali
AGP magistrala
PCIe magistrala
PCIe stek protokola
USB magistrala
Zadaci
Domaći zadatak

## Slide 3: I/O magistrale
I/O magistrala je deo magistrale koji povezuje ekspanzione slotove sa čipovima kontrolera magistrale.
Sve što ide na i od bilo kog uređaja u računarskom sistemu, uključujući video sistem, disk, tastaturu - ide preko ovog dela magistrale. Zbog prirode uređaja koji se povezuju na I/O magistralu, informacije koje se putuju ovim putem najsporije se prenose (u poređenju sa prenosom CPU-memorija).
U PC računarima koriste (istorijski i trenutno) se 4 tipa I/O magistrala:
PCI, multifunkcionalna U/I magistrala velike brzine
AGP, koristi se jedino za grafičke adaptere, PCIe ju je zamenila
PCIe, magistrala koja je zamenila PCI
USB, I/O za povezivanje ostalih uređaja, zamenjuje zastarelu ISA magistralu

## Slide 4: PCI (Peripheral Component Interconnect)
PCI (Peripheral Component Interconnect) je standard koji određuje računarsku magistralu za priključenje perifernih uređaja na matičnu ploču računara.
Ovi periferni uređaji mogu biti:
integrisano kolo koje se nalazi na samoj matičnoj ploči, koji se u PCI sprecifikaciji naziva planarni uređaj,
ekspanziona kartica koja se stavlja u slot (modem, zvučna kartica, grafička kartica itd).
PCI standard je razvio Intel u periodu od 1990. do 1992. godine. PCI je 64-bitni (66MHz) port, ali veći udeo na tržištu zauzimaju 32-bitni (33 MHz) PCI portovi.

## Slide 5: Ciklusi na PCI magistrali
PCI magistrala je paralelna, i ima master (initiator) i slave (target) uređaj.
Operacija čitanja:
U ciklusu 1, master uređaj stavlja adresu na magistrlu;
U ciklusu 2, master uređaj uklanja adresu i okreće magistralu da slave uređaj može da koristi;
U ciklusu 3, slave uređaj šalje zahtevane podatke.

## Slide 6: Arbitracija na PCI magistrali je centralizovana

## Slide 7: Arbitracija na PCI magistrali
Arbitrator je obično jedan bridge čip. Svaki PCI uređaj ima sopstvene dve linije do čipa.
Linija REQ# služi da se zahteva magistrala, a linija GNT# služi za dostavljanje dozvole nad magistralom.
PCI uređaj zahteva magistralu postavljanjem REQ# linije, a dobija kada se aktivita odgovarajuća GNT# linija. Kada uređaj dobije GNT# liniju, može koristiti magistralu u sledećem ciklusu.
PCI magistrala ima sinhroni prenos.
Algoritam arbitratora je proizvoljan i zavisi od proizvođača bridge čipa. Može biti round-robin, prioritetna arbitracija, i druger šeme arbitracije.

## Slide 8: PCI/ISA
Jedno vreme stara ISA magistrala (8.33 MHz, 16.7 MBps) je radila u tandemu sa PCI magistralom kroz ISA bridge čip.
Danas se ISA/EISA magistrala ne koristi

## Slide 9: AGP (Advanced Graphics Port)
Za podršku videu i 3D grafici u Intelu je 1997. godine razvijen AGP (Accelerated Graphics Port – ubrzani grafički port).
AGP magistrala se zasniva na PCI standardima, ali sadrži niz dodatnih poboljšanja, a fizički, električno i logički je nezavisna od PCI magistrale.
AGP je veoma brza veza, podrazumeva 32-bitni kanal i radi na osnovnoj frekvenciji od 66,66 MHz, što je dvostruko više od standardne PCI. Kako je AGP magistrala široka 32 bita (4 bajta), ona u osnovnom režimu može da prenosi podatke 66 miliona puta u sekundi i postigne brzinu od oko 266 MB/s.
Pošto specifikacija 2.0 daje mogućnost prenosa 4x, u kojem podaci mogu da se prenose četiri puta u ciklusu, što teoretski daje brzinu od 1066 MB/s, dok specifikacija 3.0 daje mogućnost prenosa osam puta u ciklusu, što proizvodi efekat radnog takta od 533 MHz, a kao rezultat daje nivo transfera od 2133 MB/s (2 GB/s) i mogućnost rada sa napajanjem 0.8 V.

## Slide 10: PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
PCIe format je predstavljen od strane Intela 2004 godine, a dizajniran je sa namerom da zameni postojeće PCI, PCI-X i AGP standarde (tokom razvoja ovaj koncept se po prvi put pojavio pod nazivom 3GIO – 3rd Generation I/O).
Nasledio je dobre osobine i prihvaćene koncepte iz sva tri navedena standarda i dalje ih unapredio.
Struktura ove magistrale je bazirana na komunikaciji od tačke do tačke (“point-to-point”). Ova vrsta razmene informacija je suštinski različita od prethodnog koncepta paralelne magistrale i prvi put se u arhitekturi javila kod AGP kartica.

## Slide 11: PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
Osnovna strukturna jedinica kod PCIe magistrale je ćelija x1, koju čini par serijskih veza (svaka prenosi signal u jednom smeru).
Takav par formira jednu dvosmernu putanju (en. lane). Standard PCIe 1.1 ima nivo transfera 2.5 GT/s.
Uvodi se nova jedinica za nivo transfera a to je giga-transfer u sekundi – koji podraumeva 2.5 Gb/s dvosmerno.
Ako ovo preračunamo na nivo transfera paralelnih magistrala koji se obično izražava u MB/s, PCIe nudi 250MB/s dvosmernog saobraćaja po jednoj putanji.
PCIe slotovi su dizajnirani po standardima x1 (1 putanja), x2 (2 putanje), x4 (4 putanje), x8, x16 i x32.

## Slide 12: PCIe system Point-to-Point veza
PCIe magistrala je samo po imenu PCI, a u stvari je serijska asinhrona magistrala.
PCIe magistrala ima sntralni switch (slično kao kod računarskih mreža) i po par serijskih linkova do uređaja.

## Slide 13: PCIe system Point-to-Point veza
PCIe magistrala ima slojeve slično mrežnim paketima.

## Slide 14: Arhitektura višestrukih magistrala – Intel Z170

## Slide 15: Arhitektura višestrukih magistrala – Sandy Bridge i noviji
Za Intelove i AMD-ove proceosre od 2011, sve funkcije North Bridge-a su sada na samom CPU-u.

## Slide 16: Arhitektura višestrukih magistrala – AMD AM4

## Slide 17: Arhitektura višestrukih magistrala – Sandy Bridge i noviji
Za Intelove i AMD-ove proceosre od 2011, sve funkcije North Bridge-a su sada na samom CPU-u.

## Slide 18: Arhitektura višestrukih magistrala – Sandy Bridge i noviji
Za Intelove i AMD-ove proceosre od 2011, sve funkcije North Bridge-a su sada na samom CPU-u.

## Slide 19: USB (Universal Serial Bus)
USB interfejs je dvosmerni serijski interfejs sa napajanjem priključenih uređaja.
Brzine:
USB 1.0 - 1.5Mbps USB 3.0 – 5 Gbps
USB 1.1 – 12 Mbps
USB 2.0 – 480 Mbps USB 3.1 – 10 Gbps
Za njega je karakteristična jednostavnost priključenja, koje je moguće i u toku rada. Jednostavnost fizičke konstrukcije i prosto priključenje-prepoznavanje, daje mu značaj i primenu kod prenosnih, jednostavnih i raznovrsnih uređaja.

## Slide 20: USB (Universal Serial Bus)
USB interfejs je dvosmerni serijski interfejs sa napajanjem priključenih uređaja.

## Slide 21: USB 3.1 i Thunderbolt

## Slide 22
Oznaka predmeta: CS120
Naziv predmeta: Arhitektura računara
Vežbe: #07
Predavač: Mihajlo Milovanović
Nemanja Veselinović
Školska godina: 2022/2023. prolećni semestar
Periferne magistrale

## Slide 23: Zadatak #1 – Određivanje brzine prenosa
Za magistralu u zadatom ciklusu imate sledeće stanje signala:
32 bitni AddressBUS sa validnim sadržajem u toku celog ciklusa;
32 bitni DataBUS sa validnim sadržajem u toku celog ciklusa;
Ciklus počinje u i-tom taktu a završava se u j+1 taktu.
U slučaju da je i=3, j=6, a frekvencija takta f=100 MHz, odrediti transfer rate v u MB/s.
Ukupan ciklus na magistrali:
Vreme za jedan taktni impuls:
Vreme za ciklus na magistrali:
U jednom transferu se prebaci 32b=4B

## Slide 24: Zadatak #2 – Određivanje brzine prenosa
Za PCI magistralu sa 32 bita i 33MHz takta odrediti max transfer rate.
Vreme jednog "burst“ ciklusa na PCI magistrali iznosi jednu takt periodu (T = 1)
U tom ciklusu po magistrali se prenese 4 bajta, zato što je PCI 32 bitna magistrala.

## Slide 25: Zadatak #3 – Određivanje brzine prenosa
Za PCI magistralu sa 64 bita i 66MHz takta odrediti max transfer rate. Nakon toga odrediti:
Koliko maksimalno diskova (brzine 50MB/s) u RAID (više HDD-a istovremenom) konfiguraciji može opsluživati ovakav PCI?
Koliko je PCI express linkova potrebno da bi imali iste ili slične performanse, ako svaki PCI express link ima brzinu Vpci_express =1Gb/s?
Po magistrali se prenese 8 bajtova, zato što je PCI 64 bitna magistrala.

## Slide 26: Zadatak #3 – Određivanje brzine prenosa
Koliko maksimalno diskova (brzine 50MBps) u RAID konfiguraciji može opsluživati ovakav PCI?
Da bi PCI mogla da izdrži RAID optrećenje, njena brzina mora da bude takva da može da prenese podatke sa svih diskova istovremeno.

## Slide 27: Zadatak #3 – Određivanje brzine prenosa
Svaki PCI express link radi nezavisno sa svojom maksimalnom brzinom.
Da bi se ostvarile iste ili slične performanse kao PCI-64, potrebno je:
Koliko je PCI express linkova potrebno da bi imali iste ili slične performanse, ako svaki PCI express link ima brzinu Vpci_express =1Gbps?

## Slide 28: Zadaci za individualni rad #1 – brzina prenosa
Za magistralu u zadatom ciklusu imate dato stanje signala. Odrediti brzinu prenos u MBps.
32bit, i = 2, j = 5, f = 33 MHz
64bit, i = 3, j = 4, f = 66 MHz
64bit, i = 2, j = 6, f = 100 MHz
16bit, i = 2, j = 9, f = 133 MHz
8bit, i = 2, j = 5, f = 33 MHz
32bit, i = 2, j = 7, f = 33 MHz
32bit, i = 3, j = 6, f = 133 MHz
64bit, i = 1, j = 8, f = 66 MHz
16bit, i = 3, j = 7, f = 100 MHz
8bit, i = 2, j = 5, f = 80 MHz

## Slide 29: Domaći zadatak #7
Saberite prve dve cifre i druge dve cifre Vašeg broja indeksa.
Manji broj je promenljiva i, dok je veći broj promenljiva j. Ukolisu su zbirovi isti, jedan broj provećati za 2.
Primer #1: Broj indeksa je 4321, j = 7, i = 3.
Primer #2: Broj indeksa je 4325, j = 9, i = 7.
Za magistralu u zadatom ciklusu imate dato stanje signala.
Odrediti brzinu prenosa u MBps.
a) Magistrala je 16-bitna, frekvencija je 133MHz,
b) Magistrala je 32-bitna, frekvencija je 33MHz,
c) Magistrala je 64-bitna, frekvencija je 66MHz